## Slide 1: Intel® Xeon Phi™
Rodzina koprocesorów architektury Intel MIC

## Slide 2: plan
Tutaj dodaj drugi punktor
Tutaj dodaj trzeci punktor

## Slide 3: Co to jest?
Karta rozszerzeń podłączana przez magistralę PCI Express
Współpracuje z procesorami Intel Xeon
Zwiększa wydajność wielkoskalowego przetwarzania równoległego kodu
1.2 TFLOPS
Wytwarzane w technologii tranzystorowej 3D Tri-Gate w procesie 22nm

## Slide 4: W czym lepsze/gorsze od intel xeon?
więcej rdzeni i wątków
pojemniejsze wektorowe jednostki wykonawcze (VPU)
mniejsze częstotliwości rdzeni
Większa łączna wydajność zadań obliczeniowych w procesie przetwarzania równoległego wielkiej skali.

## Slide 5: Gdzie wykorzystywać?
aplikacje równoległe dużej skali (100+ wątków oprogramowania)
aplikacje wykorzystujące jednostki wektorowe
tam gdzie potrzebna większa przepustowość pamięci lokalnej

## Slide 6: Gdzie wykorzystywać?
.
Czy są w aplikacji segmenty, które można wykonywać równolegle na ponad 100 wątkach?
Czy aplikacja jest w stanie wykorzystać 512-bitowe jednostki wektorowe lub zwiększoną przepustowość pamięci lokalnej?
.
Intel Xeon Phi
.

## Slide 8: Aplikacje
astrofizyka: superkomputer COSMOS na Cambridge
klimat: NASA Overflow, CFSv2
tworzenie kontentu cyfrowego: Superresolution processing
finanse: Xcelerit, Monte Carlo RNG
geofizyka: SPECFEM3D Cartesian, SeisSol
inżynieria materiałowa: GPAW, VASP
fizyka: QCDBench
więcej: https://software.intel.com/en-us/xeonphionlinecatalog
Notes: wszędzie gdzie potrzebne są wielkoskalowe obliczenia równoległe
animacja, energetyka, finanse, nauki przyrodnicze, produkcja, medycyna, prognozowanie pogody

## Slide 9: Architektura intel many integrated core
do 61 rdzeni Intel MIC z taktowaniem 1GHz
x86 based ISA
adresowanie 64-bitowe
512-bitowe jednostki SIMD
poza rdzeniami mnóstwo dodatkowych komponentów
Notes: Koprocesory Phi obsługują do 61 rdzeni, każdy po cztery fizycznie wątki, tak więc 244 wątki. Taktowanie od 1 do 1.3 GHz. Architektura bazuje na x86 Instruction Set Architecture (ISA – to wszystko co w architekturze związane jest z programowaniem: natywne typy danych, instrukcje koprocesora, rejestry, sposoby adresowania, budowa pamięci, obłsuga wyjątków przerwań, I/O).
Instrukcje SIMD są wykonywane na 512 bitowych rejestrach na VPU (Vector Processing Unit)

## Slide 10: Architektura intel many integrated core
Notes: Tutaj mamy porównanie z seriami procesorów Intel Xeon. Xeon Phi ma ponad 2x większą przepustowość lokalnej pamięci niż rodzina E5, jest 4x oszczędniejszy jeśli chodzi o pobór energii.

## Slide 11
Notes: Tutaj widzimy generalny widok architektury MIC. Rdzenie ułożone są w postaci pierścienia. Wszystkie L2 cache są ze sobą połączone w jedną wspólną pamięć. Mamy dostępną szybką pamięć GDDR5 o 4KB domyślnego rozmiaru strony. Rdzenie bazowane są na starym procesorze Pentium (P65C) – główne modyfikacje to dodanie adresowania 64-bit, SIMD, wspólne L2 cache.
Pamięć GDDR5 jest 8GB z ośmioma kontrolerami pamięci, 16 kanałami. Dostęp do niej zajmuje 300ns. W sumie przepustowość może wynieść 352GB/s.

## Slide 12: Architektura intel many integrated core
Połączone w pierścień rdzenie
Adresowanie 64-bitowe
Przetwarzanie potokowe
4 wątki fizyczne na rdzeniu
512KB L2 Cache
Notes: Na diagramie blokowym widzimy budowę: mamy dekoder instrukcji, jednostkę skalarną i wektorową ze swoimi rejestrami, cache L1 (do instrukcji i do danych) i L2. Wszystko tutaj jest dokładnie takie samo jak to czego się uczyliśmy, Intel celowo zaprojektował architekturę, z którą już wszyscy mieli do czynienia.
Tak więc nie trzeba się uczyć nowych paradygmatów: zarówno na poziomie softwarowym jak i na poziomie hardwarowym mamy doczynienia z tym samym co już znamy.
Pierwsza różnica jaką zauważymy to fakt, że mamy doczynienia z ponad 60 rdzeniami połączonymi razem za pomocą ring interconnectora (rys. z poprzedniego slajdu). Używa się scalar unitów z generacji Pentium – wolniejsze oraz SIMD Vector Processing Engine
Każdy rdzeń ma 32KB L1 cache na dane i na instrukcje oraz 512KB L2 cache, cache L2 są połączone ze sobą nawzajem i z kontrolerami pamięci przez dwukierunkową magistrale w kształcie pierścienia, co w rezultacie daje pamięć współdzieloną 32 MB. Mamy ponadto krótki potok przetwarzania.
ISA: 512-bit SIMD operacje na wektorach – 8 operacji na doublach na jeden takt zegara. Maski wektorowe, które ustawiają, które elementy wektora będą potraktowane przez instrukcje, obecny EMU (Extended Math Unit). Większość instrukcji wektorowych mają opóźnienie 4 taktów zegara.

## Slide 13: Architektura software
Notes: To tyle jeżeli chodzi o hardware. Teraz spójrzmy jak wygląda architektura software dla tego koprocesora. Dzielimy tutaj system na linuksowego hosta i architekturę softwarową koprocesora. Na poziomie kodu systemowego zarówno od strony hosta jak i koprocesora działamy na linuksie. Koprocesor działa na SMP-on-a-chip Linux czyli na systemie wieloprocesorowym ze współdzieloną pamięcią. Fizyczna komunikacja jest dostępna poprzez interfejs PCIe. Software po obu stronach różni się niewiele. Od strony koprocesora nie ma tylu bibliotek co po stronie hosta. Alternatywnym sposobem uruchamiania aplikacji jest kompilowanie po stronie hosta i wysyłanie przy użyciu protokołu SSH do koprocesora. Zazwyczaj platformę sprzętową buduje się tak, że mamy 1 lub 2 procesory Xeon jako hosty i do nich dołączone 1-8 koprocesorów Xeon Phi przypadające na hosta. Każda karta ma swój adres IP. I tak używając terminala na hoście i wpisując polecenie ssh mic0 możemy połączyć się z pierwszym koprocesorem na naszej platformie.

## Slide 14: Architektura software
Notes: Będąc zalogowanym możemy wyświetlić informacje na temat koprocesora. Informacja ta zajmuje ponad 6000 linii. Tutaj pokazujemy pierwsze i ostatnie linie.

## Slide 15: Architektura z punktu widzenia programisty
x-86 based SMP-on-a-chip
50+ rdzeni
Wiele wątków na rdzeń
512-bitowe instrukcje SIMD
Instrukcje te same co w 64 bitowym x86 + SIMD
Wydajne zaawansowane operatory matematyczne
Działają na Linux
WNIOSEK:
Używaj w tych fragmentach aplikacji, gdzie można znacząco zrównoleglić wykonanie

## Slide 16: ARCHITEKTURA z punktu widzenia programisty
Najpierw zmaksymalizować użycie hosta Intel Xeon
Aplikacja może być uznana jako wysoko zrównoleglona jeśli skaluje się na ponad 100 wątków
Efektywne wykorzystanie wektorów

## Slide 17: ARCHITEKTURA z punktu widzenia programisty

## Slide 18: ARCHITEKTURA z punktu widzenia programisty
Notes: Można więc postawić wniosek: jeśli chcesz by program twój działał szybciej potrzebne jest większe zrównoleglenie operacji, a w przypadku Xeon Phi jeżeli chcesz uzyskać ten sam performance jak na Xeon musisz również bardziej zrównoleglić (overhead na obsługę)

## Slide 20: Odkrycie na nowo zamiast projektu kodu od podstaw
Aplikacje działają bezproblemowo w ramach wszystkich platform opartych na procesorach Xeon i koprocesorach Xeon Phi => jeden model programowania, nie trzeba przeprojektowywać kodu
W przeciwieństwie do GPU może obsługiwać system operacyjny z pełną adresowalnością IP i wsparciu standardów
Wiele trybów wykonawczych

## Slide 21: TRYBY wykonawcze
Notes: W trybie natywnym:
karta rozszerzeń Phi jest po porstu oddzielnym SMP z Linuxem
Oddzielne programy wykonawcze na koprocesorze i procesorze Xeon
Praktycznie żadnej modyfikacji kodu źródłowego, wystarczy zrekompilować na koprocesorze
Działa jako ACN – Autonomous Compute Mode
W trybie offload:
Main działa na hoście
Fragmenty kodu są offloaded na MIC
Kod który się przenosi musi być wielowątkowy, wysoko zrównoleglony, wektoroable, korzystać z dużego BW lokalnej pamięci

## Slide 22: Native jest najprostszym trybem
Należy tylko skompilować pod architekturę k1om:
  Intel C/C++ i Fortran compiler
  Binutils dla k1om
  LSB – glibc, libm, librt, libcurses…
  Busybox – minimalne środowisko konsolowe
Wirtualne sterowniki Ethernet:
  Ssh, scp
  NFS mounts

## Slide 23
Prosty program alokujący 2MB pamięci i wpisujący tam litery a
Kompilacja do kodu test
Kopiowanie programu do koprocesora
Łączymy się z koprocesorem
Odpalamy program

## Slide 24: Układ Tytuł i zawartość z wykresem
Notes: Koprocesor może pracować w wielu trybach wykonawczych:
Tryb Host Native- jedynie host zarządza zadaniami (wtedy gdy nie da się zrównoleglić programu)
Offload – tryb odciążenia: centralny procesor zarządza zadaniami, w razie potrzeby część przejmowana jest przez koprocesor
Tryb Symetryczny – przetwarzane zadania dzielimy pomiędzy procesor centralny i koprocesor
Reverse offload – to odwrócony tryb odciążenia, gdzie zarządzanie odbywa się po stronie koprocesora, a część zadań przejmowana jest przez hosta
MIC Native – tryb natywny, najbardziej MIC-centric: koprocesor całkowicie zarządza zadaniami, działa jak oddzielne węzły obliczeniowe

## Slide 26: Pętla for w c transformowana przy użyciu openmp
Notes: Przedstawiony na slajdzie kod jest najprostszym możliwym sposobem jak stworzyć wątki z pętli for przy użyciu dyrektywy kompilatora pragma w OpenMP. OpenMP to wieloplatformowe API umożliwiające tworzenie programó komputerowych dla systemów wieloprocesorowych z pamięcią dzieloną. Wykorzystywane w C/C++ i Fortranie na wielu architekturach: Unix, Windows. Jest to przenośny całkowicie skalowalny standard zatwierdzony przez głównych producentów sprzętu.

## Slide 27: MODELE transferu danych w trybie offload
Explicit Copy
  Programista oznacza zmienne, które mają być skopiowane pomiędzy hostem i kartą
  Używa do tego dyrektyw offload: pragma/directive-based
  Przykład:
    #pragma offload target(mic) in(data:length(size))
    !dir$ offload target(mic) in(a1:length(size))
Implicit Copy
  Programista oznacza zmienne, które mają być dzielone pomiędzy hostem i kartą
  Po oznaczeniu tę samą zmienną możemy używać w kodzie hosta i koprocesora
  Runtime automatycznie utrzymuje spójność zmiennej w programie
  Przykład:
    _Cilk_shared double foo; _Offload func(y);

## Slide 28: Pomiar jakości zrównoleglenia
Sprawdzenie skalowalności: pomiar zmian wydajności przy zwiększaniu liczby wątków
Sprawdzenie wektoryzacji: kompilowanie z wyłączeniem automatycznej wektoryzacji i sprawdzenie jaki to ma wpływ na szybkość aplikacji
Weryfikacja użycia cache przez program i lokalności referencji do zmiennych: VTune Amplifier XE
Notes: Przyjmuje się, że program 90% cykli powinien wykonywać w VPU.

## Slide 29: GPU vs intel xeon phi
Aplikacje dobrze działające na GPU będą dobrze działały na Intel Xeon Phi
W drugim kierunku niekoniecznie. W szczególności niektóre aplikacje nie zadziałają na GPU bez dużych zmian!
GPU za bardzo różni się od procesora => niemożliwe przedstawione tutaj transformacje

## Slide 30: Optymalizacja użytkownika
Transformacje pętli i dostępu do pamięci
Zagęszczanie wektorów – dane w pamięci są ciągłe
Użycie całej długości wektorów
Użycie dużych stron (libhugegetlbfs)
Dobór algorytmów wspierających zrównoleglenie i wektoryzację

## Slide 31: Modele kompilacji i programowania
Nie ma języka specjalnie zaprojektowanego do wykonania równoległego. Najpopularniejsze:
  Fortran (wbudowane mechanizmy np. DO CONCURRENT, OpenMP, MPI)
  C (OpenMP, Intel Cilk Plus)
  C++ (Intel Threading Building Blocks, Intel Cilk Plus, OpenMP, OpenCL)
Notes: Intel Xeon Phi potrafi użyć tych samych narzędzi co Xeony, jednak z uwagi na jego charakterystykę, niektóre z modeli są popularniejsze.

## Slide 32: Programowanie procesora xeon i koprocesora xeon phi
Procesory jednordzeniowe to mniejszość na świecie
Wielordzeniowe procesory to przyszłość => równoległe obliczanie => równoległe programowanie
Ewolucja metod => wzrost popularności TBB i OpenCL
Intel wprowadza procesory many-core
Dodatkowe możliwości uzyskiwane przy użyciu tych samych narzędzi, paradygmatów i języków programowania co w przypadku multicorów

## Slide 33: biblioteki
Nie trzeba wymyślać wszystkiego od nowa!
Intel® Math Kernel Library
API w znanych językach: OpenMP (C, Fortran), ITBB (C++) oraz MPI (C, C++, Fortran)
Natywne możliwości systemu (POSIX threads, Windows threads)
Notes: Mnóstwo bibliotek udostęniających wiele gotowych, zaimplementowanych metod: BLAS, enkodery i dekodery wideo/audio, FFT, solvery, sortery. Przykładem jest Intel® Math Kernel Library, który udostępnia zaawansowane implementacje algorytmów świetnie wykorzystujących Intel Streaming SIMD Extensions, Intel Advanced Vector Extensions oraz multicore i manycore koprocesory. Wystarczy użyć odpowiedniej rutyny.

## Slide 34: OPENMP
#pragma omp parallel for reduction(+: s)
for (int i = 0; i < n; i++)
s += x[i];
Standard zaproponowany w 1996
Każdy duży kompilator C, C++ i Fortrana wspiera OpenMP
Najczęściej używany w programach naukowych napisanych w Fortran i C

## Slide 35: Intel tbb
parallel_for (0, n,
[=](int i) {
Foo(a[i]);
});
Projekt Open Source rozpoczęty w 2006
Obecnie popularniejszy od OpenMP
Nie ma konkurencji dla C++